## Slide 1
TERMINALE STI2D / EE
Algorithmique appliquée
à la gestion de l’énergie
Cours modernisé
Parties 1 et 2
CHAÎNE D’ÉNERGIE
mesurer → décider → convertir / stocker
Des décisions automatiques pour améliorer la performance énergétique
VERSION ÉLÈVE • À COMPLÉTER
Lycée Marie Rivier • 2026–2027
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N

## Slide 2
Le défi de départ : gérer l’énergie d’un bâtiment
MISE EN SITUATION
VERSION ÉLÈVE
2
Le gestionnaire doit maintenir le confort tout en limitant la puissance appelée au réseau.
MESURES
Température
Puissance
➜
GESTIONNAIRE
Algorithme
de décision
➜
ÉQUIPEMENTS
PAC
Batterie
Questions à résoudre
1. Quelles grandeurs énergétiques faut-il mesurer ?
2. Quand produire, stocker, convertir ou délester ?
3. Comment vérifier le gain sans dégrader le service rendu ?
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Mise en situation EE : gestion de l’énergie, chaîne de puissance, mesure des performances et optimisation du fonctionnement.

## Slide 3
Objectifs du chapitre
PARCOURS
VERSION ÉLÈVE
3
Analyser
Repérer les mesures, contraintes et flux d’une chaîne d’énergie
Décider
Écrire conditions, boucles et fonctions de gestion énergétique
Programmer
Traduire la logique en Python ou C++ et documenter le code
Valider
Construire des essais, interpréter les résultats et conclure
Fil conducteur
Partir d’un besoin énergétique, proposer une logique de commande, la simuler puis la vérifier sur des cas normaux et limites.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
EE : définir, paramétrer et programmer le système de gestion d’une chaîne d’énergie afin d’améliorer la performance énergétique.
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N

## Slide 4
De l’exigence au produit qui fonctionne
MÉTHODE
VERSION ÉLÈVE
4
1
EXIGENCE
Ce que le produit doit faire
➜
2
ALGORITHME
La logique, indépendante du langage
➜
3
CODE
La traduction en Python ou C++
➜
4
TESTS
Les cas normaux, limites et erreurs
Un algorithme reste compréhensible par toute l’équipe avant même de choisir la carte ou le langage.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Compétences EE : définir ou modifier une chaîne d’énergie, paramétrer et programmer son système de gestion, simuler et valider ses performances.

## Slide 5
Algorithme, algorigramme et programme
NOTIONS
VERSION ÉLÈVE
5
À COMPLÉTER
ALGORITHME
Suite ……………………………… et ……………………………… d’instructions qui résout un problème.
ALGORIGRAMME
Représentation ……………………………… de l’enchaînement des opérations et décisions.
PROGRAMME
Traduction ……………………………… de l’algorithme dans un langage précis.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Correction : ordonnée ; finie ; graphique ; exécutable.

## Slide 6
Les symboles essentiels d’un algorigramme
REPRÉSENTER
VERSION ÉLÈVE
6
DÉBUT
Début / Fin
point d’entrée ou de sortie
Lire P
Entrée / Sortie
lire un capteur, afficher
PAC = ON
Traitement
calculer, affecter, commander
P > 6 kW ?
Test
condition vraie ou fausse
Les flèches indiquent le sens d’exécution. Chaque test possède deux sorties : VRAI et FAUX.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Le programme cite la dualité diagramme d’activités / algorigramme pour simuler un algorithme séquentiel.

## Slide 7
Activité flash 1 : associer symbole et action
EXERCICE 1
VERSION ÉLÈVE
7
À COMPLÉTER
A
Lire la puissance électrique mesurée
………………………………
B
La production photovoltaïque couvre-t-elle le besoin ?
………………………………
C
Commander la charge de la batterie
………………………………
D
Arrêter le programme
………………………………
Temps conseillé : 3 min
Notes: Correction : A Entrée/Sortie ; B Test ; C Traitement ; D Début/Fin.

## Slide 8
Variables et types : mémoriser une information
DONNÉES
VERSION ÉLÈVE
8
À COMPLÉTER
3.45 kW
puissance
3
compteur
VRAI
charge active
AUTO
mode
bool
logique
charge = True
bool charge = true;
int
entier
compteur = 3
int compteur = 3;
float
réel
puissance = 3.45
float puissance = 3.45;
str / String
texte
mode = "AUTO"
String mode = "AUTO";
Une variable possède un ……………, un …………… et une …………… .
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : utilisation de variables (type, taille, etc.). Correction : nom, type, valeur.

## Slide 9
Écrire une condition sans ambiguïté
OPÉRATEURS
VERSION ÉLÈVE
9
COMPARER
== égal à
!= différent de
> supérieur à
>= supérieur ou égal
COMBINER
and ET
or OU
not NON
CALCULER
+ - * /
% reste d’une division
= affectation
puissance > 6 and not batterie_disponible
VRAI seulement si les deux conditions sont vraies
Notes: Insister sur la différence entre = (affectation) et == (comparaison), source fréquente d’erreurs en C++ et dans certains pseudo-codes.

## Slide 10
Structure séquentielle : exécuter dans l’ordre
SÉQUENCE
VERSION ÉLÈVE
10
Exemple EE : démarrage progressif d’une pompe à chaleur
1
Vérifier les sécurités
➜
2
Démarrer le circulateur
➜
3
Attendre 5 s
➜
4
Démarrer le compresseur
Début
vérifier sécurités
circulateur ← ON
attendre 5 s
compresseur ← ON
Fin
Notes: L’exemple se concentre sur l’ordre des actions du scénario autorisé. En pratique, les sécurités et temporisations proviennent du constructeur.

## Slide 11
Exercice 2 : démarrage d’une pompe à chaleur
SÉQUENCE
VERSION ÉLÈVE
11
À COMPLÉTER
Cahier des charges
Quand une demande de chauffage arrive :
1. vérifier que les sécurités sont valides
2. démarrer le circulateur
3. attendre 5 s
4. démarrer le compresseur
5. afficher « PAC en service »
Consigne : écrire l’algorithme séquentiel.
Début
……………………………………
……………………………………
circulateur ← …………………
attendre ……… s
compresseur ← ………………
afficher ………………………
Fin
Temps conseillé : 6 min
Notes: Correction complète affichée dans la version professeur. Vérifier l’ordre, l’état des actionneurs et la temporisation de 5 s.

## Slide 12
Structure alternative : choisir selon une condition
CONDITION
VERSION ÉLÈVE
12
FORME COMPLÈTE
SI température < consigne ALORS
chauffage ← ON
SINON
chauffage ← OFF
FIN SI
Deux branches prévues
FORME RÉDUITE
SI puissance > limite ALORS
délester chauffe-eau
FIN SI
Action seulement si VRAI
Une condition doit toujours être formulée comme une question dont la réponse vaut VRAI ou FAUX.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures conditionnelles.

## Slide 13
Exercice 3 : orienter l’énergie photovoltaïque
CONDITION
VERSION ÉLÈVE
13
À COMPLÉTER
Maison photovoltaïque
Ppv - Pbesoin
bilan instantané
Règle
Ppv ≥ Pbesoin : charger la batterie
Sinon : fournir l’énergie manquante
Compléter le test et les deux actions.
PSEUDO-CODE
lire Ppv, Pbesoin
SI ……………………… ALORS
………………………………
SINON
………………………………
FIN SI
PYTHON
if ……………………… :
………………………………
else:
………………………………
Notes: Correction : condition Ppv >= Pbesoin ; charger la batterie ; sinon fournir l’énergie manquante. En Python, ne pas oublier les deux-points et l’indentation. Dans un système réel, la disponibilité et les limites de la batterie doivent aussi être vérifiées.

## Slide 14
Bilan de la partie 1
SYNTHÈSE
VERSION ÉLÈVE
14
À COMPLÉTER
1
Un algorithme décrit une …………… avant le choix du langage.
2
Un algorigramme rend visibles l’…………… et les …………… .
3
Une séquence …………… des actions. Une condition choisit une …………… .
4
Une variable associe un ……………, un …………… et une …………… .
À la suite : répéter, structurer et tester
Notes: Correction : logique ; ordre ; décisions ; enchaîne ; branche ; nom ; type ; valeur.

## Slide 15
PARTIE 2
Répéter, structurer, tester
Boucles, fonctions, Python/C++ et débogage
WHILE
DO…WHILE
FOR
TESTS
VERSION ÉLÈVE
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives et appel de procédures/sous-programmes.

## Slide 16
Choisir la bonne boucle
BOUCLES
VERSION ÉLÈVE
16
À COMPLÉTER
TANT QUE / WHILE
Test avant
Nombre de tours inconnu
La boucle peut ne jamais s’exécuter
RÉPÉTER / DO…WHILE
Test après
Au moins une exécution
Utile pour une saisie ou un essai
POUR / FOR
Compteur
Nombre de tours connu
Utile pour parcourir des mesures
Critère principal : sait-on à l’avance combien de ……………………… sont nécessaires ?
Notes: Correction du mot à compléter : répétitions.

## Slide 17
Boucle TANT QUE : recharge d’un vélo électrique
WHILE
VERSION ÉLÈVE
17
Objectif
Charger jusqu’à 80 %, puis arrêter le chargeur.
64 %
état de charge
Le test a lieu avant chaque tour. Si SOC vaut déjà 80, la boucle ne s’exécute pas.
lire SOC
TANT QUE SOC < 80 FAIRE
chargeur ← ON
attendre 1 s
lire SOC
FIN TANT QUE
chargeur ← OFF
Sécurité
Toujours actualiser SOC dans la boucle ; sinon elle peut devenir infinie.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives. Exemple pédagogique générique, sans procédure de charge réelle.

## Slide 18
Exercice 4 : remplir un stockage thermique
WHILE
VERSION ÉLÈVE
18
À COMPLÉTER
Règles
1. Démarrer si température < 50 °C
2. Chauffer jusqu’à 60 °C
3. Arrêter après 15 min maximum
4. Relire le capteur chaque minute
Pourquoi ajouter un temps maximum ?
……………………………………………………
……………………………………………………
temps ← 0
lire température
SI température < …… ALORS
chauffage ← ……
TANT QUE température < …… ET temps < ……
attendre 1 min
temps ← ………………………
………………………………
FIN TANT QUE
chauffage ← ……
FIN SI
Notes: Correction complète dans la version professeur. La durée maximale protège le système si la température n’augmente pas ou si la mesure reste bloquée.

## Slide 19
Boucle RÉPÉTER : démarrer un onduleur
DO…WHILE
VERSION ÉLÈVE
19
À COMPLÉTER
Le bloc s’exécute au moins une fois, car le test arrive à la fin.
PSEUDO-CODE
essais ← 0
RÉPÉTER
………………………………
essais ← ………………………
onduleur_ok ← ………………………
JUSQU’À ……………………… OU ………………………
C++
int essais = 0;
bool onduleurOk = false;
do {
………………………;
………………………;
onduleurOk = ………………………;
} while (……………………… && ………………………);
Attention : JUSQU’À onduleur_ok correspond à while (!onduleurOk) en C++.
Notes: Correction : commander le démarrage ; incrémenter essais ; lire l’état ; s’arrêter si l’onduleur répond ou après 3 essais. En C++, while exprime la poursuite, donc la négation de onduleurOk.

## Slide 20
Boucle POUR : répéter un nombre connu de fois
FOR
VERSION ÉLÈVE
20
Exemple : acquérir 8 mesures de puissance puis calculer une moyenne pour lisser les variations.
somme ← 0
POUR i DE 1 À 8 FAIRE
lire mesure
somme ← somme + mesure
FIN POUR
moyenne ← somme / 8
1
Initialiser somme
2
Accumuler 8 mesures
3
Diviser par 8
La variable i compte les répétitions. La variable somme est un accumulateur.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives et utilisation de variables.

## Slide 21
Exercice 5 : puissance moyenne sur cinq mesures
FOR
VERSION ÉLÈVE
21
À COMPLÉTER
920 W
980 W
950 W
1020 W
930 W
Somme = ………………………
Moyenne = ………………………
mesures = [920, 980, 950, 1020, 930]
somme = ……
for mesure in ………………………:
somme = ………………………………
moyenne = ………………………………
print(moyenne)
Temps conseillé : 7 min
Notes: Calcul : somme = 4 800 W ; moyenne = 960 W. Code : somme = 0 ; parcourir mesures ; somme = somme + mesure ; moyenne = somme / len(mesures).

## Slide 22
Fonctions et procédures : éviter de répéter le code
SOUS-PROGRAMMES
VERSION ÉLÈVE
22
À COMPLÉTER
ENTRÉES
température
consigne
➜
FONCTION
doit_chauffer()
➜
SORTIE
VRAI / FAUX
fonction doit_chauffer(………………………, ………………)
retourner …………………………………………
fin fonction
Paramètres : données ………………
Valeur de retour : résultat ………………
Procédure : sous-programme sans résultat ………………
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : appel de procédures/sous-programmes. Correction : temperature, consigne ; temperature < consigne ; reçues ; produit ; renvoyé.

## Slide 23
Un même algorithme, deux langages
PYTHON / C++
VERSION ÉLÈVE
23
Règle : délester le chauffe-eau si la puissance totale dépasse 6 000 W.
PSEUDO-CODE
SI puissance > 6000 ALORS
chauffe_eau ← OFF
SINON
chauffe_eau ← ON
FIN SI
PYTHON
if puissance > 6000:
chauffe_eau = False
else:
chauffe_eau = True
C++
if (puissance > 6000) {
chauffeEau = false;
} else {
chauffeEau = true;
}
La logique reste identique. La syntaxe et les conventions changent.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Conception informationnelle : Python et C++ sont à utiliser.

## Slide 24
Exercice 6 : déboguer le chauffage
DÉBOGAGE
VERSION ÉLÈVE
24
À COMPLÉTER
Exigence : afficher « Chauffage ON » quand temperature < consigne.
temperature = 18
consigne = 19
if temperature > consigne:
print("Chauffage ON")
else
print("Chauffage OFF")
Repérer et corriger 2 erreurs
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
Code corrigé :
…………………………………………………
…………………………………………………
Conseil : comparer l’exigence, la condition et la syntaxe ligne par ligne.
Notes: Correction : remplacer > par < ; ajouter les deux-points après else. Résultat attendu pour 18 °C et consigne 19 °C : Chauffage ON.

## Slide 25
Tester avec une table de traces
VALIDATION
VERSION ÉLÈVE
25
À COMPLÉTER
Exigence : chauffage ON si temperature < 19 °C.
Cas
Température
Condition T < 19
Sortie attendue
Pourquoi ?
Normal bas
18 °C
………………
………………
………………
Limite
19 °C
………………
………………
………………
Normal haut
21 °C
………………
………………
………………
Toujours tester la valeur limite : elle révèle les erreurs entre < et ≤.
Notes: Correction : 18 °C VRAI/ON ; 19 °C FAUX/OFF ; 21 °C FAUX/OFF. Le cas limite vérifie l’opérateur <.

## Slide 26
Mini-défi pratique : gestion photovoltaïque
MISE EN PRATIQUE
VERSION ÉLÈVE
26
À COMPLÉTER
20 min
Entrées
production, besoin, soc
Sorties
charge, decharge, reseau
Règles
charger : surplus et SOC < 95%
décharger : déficit et SOC > 20%
sinon : compléter par le réseau
Livrables : algorithme + code + 4 tests
def gerer_energie(production, besoin, soc):
surplus = ………………………………
charge = ………………………………
decharge = ………………………………
reseau = ………………………………
return …………………………………………
# prévoir 4 tests :
# 1. surplus avec batterie disponible
# 2. déficit avec batterie disponible
# 3. déficit avec batterie trop faible
# 4. production égale au besoin
Critère de réussite : aucun ordre contradictoire et quatre scénarios validés.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N
Activité EE : paramétrer un système de gestion de chaîne d’énergie, simuler les cas d’usage, interpréter les résultats et valider le fonctionnement. Les seuils sont pédagogiques.

## Slide 27
Ce que je dois retenir
ESSENTIEL
VERSION ÉLÈVE
27
À COMPLÉTER
1. Un algorithme décrit une solution ……………………… du langage.
2. L’algorigramme représente ………………, ……………… et sens d’exécution.
3. SI choisit une …………… . WHILE, DO…WHILE et FOR …………… .
4. Une fonction reçoit des …………… et peut retourner une …………… .
5. Python et C++ traduisent la même …………… avec des syntaxes différentes.
6. Un test pertinent couvre les cas normaux, …………… et erreurs.
Notes: Correction : indépendante ; opérations ; décisions ; branche ; répètent ; paramètres ; valeur ; logique ; limites.

## Slide 28
Quiz de fin de cours
AUTOÉVALUATION
VERSION ÉLÈVE
28
À COMPLÉTER
1
Quelle boucle choisir pour exactement 10 mesures ?
A WHILE B FOR C IF
Réponse : ……
2
Quel opérateur Python signifie « égal à » ?
A = B == C !=
Réponse : ……
3
Un test d’algorigramme possède combien de sorties ?
A 1 B 2 C 3
Réponse : ……
4
Quel cas vérifie le mieux la limite puissance > 6 000 W ?
A 5000 B 6000 C 8000
Réponse : ……
5
Pourquoi relire un capteur dans une boucle WHILE ?
A actualiser la condition B ralentir C changer de type
Réponse : ……
Notes: Réponses : 1 B (FOR) ; 2 B (==) ; 3 B (VRAI/FAUX) ; 4 B (6 000 W, valeur limite) ; 5 A (actualiser la condition et éviter une boucle incohérente).

## Slide 29
Applications EE pour aller plus loin
OUVERTURE
VERSION ÉLÈVE
29
À l’échelle d’un équipement ou d’un bâtiment
Optimiser une pompe à chaleur, piloter une borne de recharge, suivre les consommations, limiter une pointe de puissance ou valoriser une production photovoltaïque.
À l’échelle d’un réseau ou d’un territoire
Comparer des scénarios de stockage, coordonner production et consommation, récupérer une énergie disponible et vérifier les performances par simulation et expérimentation.
Méthode commune : mesurer → modéliser → décider → tester → améliorer
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N
Cours reconstruit à partir des fichiers AlgoPartie1.pptx et AlgoPartie2.pptx fournis par l’utilisateur. Logo Marie Rivier conservé depuis les fichiers sources.