## Slide 1
TERMINALE STI2D / SIN
Algorithmique
et programmation embarquée
Cours
Parties 1 et 2
CAPTEURS
température → microcontrôleur → ventilation
Une logique claire, testable et traduisible en Python ou C++
VERSION ÉLÈVE • À COMPLÉTER
Lycée Marie Rivier • 2026–2027
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N

## Slide 2
Le défi de départ : piloter une serre connectée
MISE EN SITUATION
VERSION ÉLÈVE
2
Le système doit décider en temps réel à partir de mesures parfois changeantes.
CAPTEURS
Température
Humidité
➜
ESP32 / µC
Algorithme
de décision
➜
ACTIONNEURS
Ventilateur
Pompe
Questions à résoudre
1. Quelles informations entrent dans le programme ?
2. Quelles règles déclenchent les actionneurs ?
3. Comment vérifier que le système réagit correctement ?
Notes: Mise en situation introductive. Faire formuler oralement la chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer/commander.

## Slide 3
Ce que demande le programme officiel en 2026
PROGRAMME
VERSION ÉLÈVE
3
Algorithmique
Conditions, boucles, variables, types et tailles
Architecture logicielle
Programme principal, entrées/sorties, fonctions et procédures
Codage
Python et C++. Règles d’écriture, commentaires et documentation
Mise au point
Débogage, pas à pas, points d’arrêt et intégration
Session 2026
La partie pratique de 2I2D dure 2 h et évalue conception, simulation et expérimentation dans l’enseignement spécifique SIN.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Sections 2.4.3 et 4.3.5.
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N

## Slide 4
De l’exigence au produit qui fonctionne
MÉTHODE
VERSION ÉLÈVE
4
1
EXIGENCE
Ce que le produit doit faire
➜
2
ALGORITHME
La logique, indépendante du langage
➜
3
CODE
La traduction en Python ou C++
➜
4
TESTS
Les cas normaux, limites et erreurs
Un algorithme reste compréhensible par toute l’équipe avant même de choisir la carte ou le langage.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Compétence SIN : rechercher et écrire l’algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle.

## Slide 5
Algorithme, algorigramme et programme
NOTIONS
VERSION ÉLÈVE
5
À COMPLÉTER
ALGORITHME
Suite ……………………………… et ……………………………… d’instructions qui résout un problème.
ALGORIGRAMME
Représentation ……………………………… de l’enchaînement des opérations et décisions.
PROGRAMME
Traduction ……………………………… de l’algorithme dans un langage précis.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Correction : ordonnée ; finie ; graphique ; exécutable.

## Slide 6
Les symboles essentiels d’un algorigramme
REPRÉSENTER
VERSION ÉLÈVE
6
DÉBUT
Début / Fin
point d’entrée ou de sortie
Lire T
Entrée / Sortie
lire un capteur, afficher
ventilo = ON
Traitement
calculer, affecter, commander
T ≥ 28 ?
Test
condition vraie ou fausse
Les flèches indiquent le sens d’exécution. Chaque test possède deux sorties : VRAI et FAUX.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Le programme cite la dualité diagramme d’activités / algorigramme pour simuler un algorithme séquentiel.

## Slide 7
Activité flash 1 : associer symbole et action
EXERCICE 1
VERSION ÉLÈVE
7
À COMPLÉTER
A
Lire la température du capteur
………………………………
B
La température dépasse-t-elle 28 °C ?
………………………………
C
Mettre le ventilateur en marche
………………………………
D
Arrêter le programme
………………………………
Notes: Correction : A Entrée/Sortie ; B Test ; C Traitement ; D Début/Fin.

## Slide 8
Variables et types : mémoriser une information
DONNÉES
VERSION ÉLÈVE
8
À COMPLÉTER
28.4 °C
température
3
compteur
VRAI
présence
AUTO
état
bool
logique
presence = True
bool presence = true;
int
entier
compteur = 3
int compteur = 3;
float
réel
temperature = 28.4
float temperature = 28.4;
str / String
texte
etat = "AUTO"
String etat = "AUTO";
Une variable possède un ……………, un …………… et une …………… .
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : utilisation de variables (type, taille, etc.). Correction : nom, type, valeur.

## Slide 9
Écrire une condition sans ambiguïté
OPÉRATEURS
VERSION ÉLÈVE
9
COMPARER
== égal à
!= différent de
> supérieur à
>= supérieur ou égal
COMBINER
and ET
or OU
not NON
CALCULER
+ - * /
% reste d’une division
= affectation
temperature >= 28 and presence
VRAI seulement si les deux conditions sont vraies
Notes: Insister sur la différence entre = (affectation) et == (comparaison), source fréquente d’erreurs en C++ et dans certains pseudo-codes.

## Slide 10
Structure séquentielle : exécuter dans l’ordre
SÉQUENCE
VERSION ÉLÈVE
10
Exemple actuel : contrôle d’accès par badge NFC
1
Lire l’identifiant
➜
2
Comparer à la liste autorisée
➜
3
Déverrouiller 5 s
➜
4
Reverrouiller
Début
lire badge
vérifier badge
ouvrir serrure
attendre 5 s
fermer serrure
Fin
Notes: La comparaison à la liste autorisée introduit en réalité une condition. La diapositive se concentre sur l’enchaînement séquentiel des actions du scénario autorisé.

## Slide 11
Exercice 2 : passage piéton intelligent
SÉQUENCE
VERSION ÉLÈVE
11
À COMPLÉTER
Cahier des charges
Quand le bouton est pressé :
1. feu voitures orange pendant 3 s
2. feu voitures rouge
3. feu piétons vert pendant 8 s
4. feu piétons rouge
5. feu voitures vert
Consigne : écrire l’algorithme séquentiel.
Début
………………………………
voitures ← …………………
attendre ……… s
voitures ← …………………
piétons ← …………………
attendre ……… s
piétons ← …………………
voitures ← …………………
Fin
Temps conseillé : 6 min
Notes: Correction complète affichée dans la version professeur. Vérifier l’ordre et les temporisations 3 s puis 8 s.

## Slide 12
Structure alternative : choisir selon une condition
CONDITION
VERSION ÉLÈVE
12
FORME COMPLÈTE
SI remplissage ≥ 80 % ALORS
envoyer notification
SINON
ne rien signaler
FIN SI
Deux branches prévues
FORME RÉDUITE
SI remplissage ≥ 80 % ALORS
envoyer notification
FIN SI
Action seulement si VRAI
Une condition doit toujours être formulée comme une question dont la réponse vaut VRAI ou FAUX.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures conditionnelles.

## Slide 13
Exercice 3 : trier des colis par masse
CONDITION
VERSION ÉLÈVE
13
À COMPLÉTER
Station logistique
m kg
cellule de pesée
Règle
m ≤ 2 kg : convoyeur A
m > 2 kg : convoyeur B
Compléter le test et les deux actions.
PSEUDO-CODE
lire masse
SI ……………………… ALORS
………………………………
SINON
………………………………
FIN SI
PYTHON
if ……………………… :
………………………………
else:
………………………………
Notes: Correction : condition masse <= 2 ; activer convoyeur_A ; sinon activer convoyeur_B. En Python, ne pas oublier les deux-points et l’indentation.

## Slide 14
Bilan de la partie 1
SYNTHÈSE
VERSION ÉLÈVE
14
À COMPLÉTER
1
Un algorithme décrit une …………… avant le choix du langage.
2
Un algorigramme rend visibles l’…………… et les …………… .
3
Une séquence …………… des actions. Une condition choisit une …………… .
4
Une variable associe un ……………, un …………… et une …………… .
À la suite : répéter, structurer et tester
Notes: Correction : logique ; ordre ; décisions ; enchaîne ; branche ; nom ; type ; valeur.

## Slide 15
PARTIE 2
Répéter, structurer, tester
Boucles, fonctions, Python/C++ et débogage
WHILE
DO…WHILE
FOR
TESTS
VERSION ÉLÈVE
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives et appel de procédures/sous-programmes.

## Slide 16
Choisir la bonne boucle
BOUCLES
VERSION ÉLÈVE
16
À COMPLÉTER
TANT QUE / WHILE
Test avant
Nombre de tours inconnu
La boucle peut ne jamais s’exécuter
RÉPÉTER / DO…WHILE
Test après
Au moins une exécution
Utile pour une saisie ou un essai
POUR / FOR
Compteur
Nombre de tours connu
Utile pour parcourir des mesures
Critère principal : sait-on à l’avance combien de ……………………… sont nécessaires ?
Notes: Correction du mot à compléter : répétitions.

## Slide 17
Boucle TANT QUE : recharge d’un vélo électrique
WHILE
VERSION ÉLÈVE
17
Objectif
Charger jusqu’à 80 %, puis arrêter le chargeur.
64 %
état de charge
Le test a lieu avant chaque tour. Si SOC vaut déjà 80, la boucle ne s’exécute pas.
lire SOC
TANT QUE SOC < 80 FAIRE
chargeur ← ON
attendre 1 s
lire SOC
FIN TANT QUE
chargeur ← OFF
Sécurité
Toujours actualiser SOC dans la boucle ; sinon elle peut devenir infinie.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives. Exemple pédagogique générique, sans procédure de charge réelle.

## Slide 18
Exercice 4 : irrigation avec limite de sécurité
WHILE
VERSION ÉLÈVE
18
À COMPLÉTER
Règles
1. Démarrer si humidité < 35 %
2. Arroser jusqu’à 45 %
3. Arrêter après 30 s maximum
4. Relire le capteur chaque seconde
Pourquoi ajouter un temps maximum ?
……………………………………………………
……………………………………………………
temps ← 0
lire humidité
SI humidité < …… ALORS
pompe ← ……
TANT QUE humidité < …… ET temps < ……
attendre 1 s
temps ← ………………………
………………………………
FIN TANT QUE
pompe ← ……
FIN SI
Notes: Correction complète dans la version professeur. Le temps maximal protège le système si l’humidité n’augmente pas ou si la mesure reste bloquée.

## Slide 19
Boucle RÉPÉTER : vérifier un code d’accès
DO…WHILE
VERSION ÉLÈVE
19
À COMPLÉTER
Le bloc s’exécute au moins une fois, car le test arrive à la fin.
PSEUDO-CODE
essais ← 0
RÉPÉTER
………………………………
essais ← ………………………
code_valide ← ………………………
JUSQU’À ……………………… OU ………………………
C++
int essais = 0;
bool codeValide = false;
do {
code = ………………………;
………………………;
codeValide = ………………………;
} while (……………………… && ………………………);
Attention : JUSQU’À code_valide correspond à while (!codeValide) en C++.
Notes: Correction : lire code ; essais + 1 ; vérifier le code ; jusqu’à code_valide OU essais = 3. En C++, la condition de while exprime la poursuite, donc la négation de codeValide.

## Slide 20
Boucle POUR : répéter un nombre connu de fois
FOR
VERSION ÉLÈVE
20
Exemple : acquérir 8 mesures puis calculer une moyenne pour lisser le bruit d’un capteur.
somme ← 0
POUR i DE 1 À 8 FAIRE
lire mesure
somme ← somme + mesure
FIN POUR
moyenne ← somme / 8
1
Initialiser somme
2
Accumuler 8 mesures
3
Diviser par 8
La variable i compte les répétitions. La variable somme est un accumulateur.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : structures itératives et utilisation de variables.

## Slide 21
Exercice 5 : moyenne de cinq mesures
FOR
VERSION ÉLÈVE
21
À COMPLÉTER
21,8 °C
22,1 °C
21,9 °C
22,2 °C
22,0 °C
Moyenne = ………………………………………………………………………………
mesures = [21.8, 22.1, 21.9, 22.2, 22.0]
somme = ……
for mesure in ………………………:
somme = ………………………………
moyenne = ………………………………
print(moyenne)
Temps conseillé : 7 min
Notes: Calcul : somme = 110,0 °C ; moyenne = 22,0 °C. Code : somme = 0 ; parcourir mesures ; somme = somme + mesure ; moyenne = somme / len(mesures).

## Slide 22
Fonctions et procédures : éviter de répéter le code
SOUS-PROGRAMMES
VERSION ÉLÈVE
22
À COMPLÉTER
ENTRÉES
température
seuil
➜
FONCTION
doit_ventiler()
➜
SORTIE
VRAI / FAUX
fonction doit_ventiler(………………………, ………………)
retourner …………………………………………
fin fonction
Paramètres : données ………………
Valeur de retour : résultat ………………
Procédure : sous-programme sans résultat ………………
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Algorithmique : appel de procédures/sous-programmes. Correction : temperature, seuil ; temperature >= seuil ; reçues ; produit ; renvoyé.

## Slide 23
Un même algorithme, deux langages
PYTHON / C++
VERSION ÉLÈVE
23
Règle : activer l’alarme si fumée détectée OU température ≥ 60 °C.
PSEUDO-CODE
SI fumee OU temperature >= 60 ALORS
alarme ← ON
SINON
alarme ← OFF
FIN SI
PYTHON
if fumee or temperature >= 60:
alarme = True
else:
alarme = False
C++
if (fumee || temperature >= 60) {
alarme = true;
} else {
alarme = false;
}
La logique reste identique. La syntaxe et les conventions changent.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Conception informationnelle : Python et C++ sont à utiliser.

## Slide 24
Exercice 6 : déboguer la ventilation
DÉBOGAGE
VERSION ÉLÈVE
24
À COMPLÉTER
Exigence : afficher « Ventilation ON » quand temperature ≥ seuil.
temperature = 31
seuil = 28
if temperature < seuil:
print("Ventilation ON")
else
print("Ventilation OFF")
Repérer et corriger 2 erreurs
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
Code corrigé :
…………………………………………………
…………………………………………………
Conseil : comparer l’exigence, la condition et la syntaxe ligne par ligne.
Notes: Correction : remplacer < par >= ; ajouter les deux-points après else. Résultat attendu pour 31 °C et seuil 28 °C : Ventilation ON.

## Slide 25
Tester avec une table de traces
VALIDATION
VERSION ÉLÈVE
25
À COMPLÉTER
Exigence : ventilateur ON si temperature ≥ 28 °C.
Cas
Température
Condition T ≥ 28
Sortie attendue
Pourquoi ?
Normal bas
25 °C
………………
………………
………………
Limite
28 °C
………………
………………
………………
Normal haut
31 °C
………………
………………
………………
Toujours tester la valeur limite : elle révèle les erreurs entre > et ≥.
Notes: Correction : 25 °C FAUX/OFF ; 28 °C VRAI/ON ; 31 °C VRAI/ON. Le cas limite vérifie l’opérateur >=.

## Slide 26
Mini-défi pratique : commande d’une serre
PRÉPARATION BAC
VERSION ÉLÈVE
26
À COMPLÉTER
20 min
Entrées
temperature, humidite
Sorties
ventilateur, pompe
Règles
ventiler si T ≥ 28 °C
arroser si H < 35 %
les deux décisions sont indépendantes
Livrables : algorithme + code + 4 tests
def commander_serre(temperature, humidite):
ventilateur = ………………………………
pompe = ………………………………
return ………………………………
# prévoir 4 tests :
# 1. aucun actionneur
# 2. ventilateur seul
# 3. pompe seule
# 4. les deux actionneurs
Critère de réussite : chaque règle fonctionne seule et en même temps que l’autre.
Notes: Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N
Cette activité prépare à la logique de la partie pratique : proposer une solution, simuler/expérimenter, interpréter des résultats et valider un choix technique. Correction complète dans la version professeur.

## Slide 27
Ce que je dois retenir
ESSENTIEL
VERSION ÉLÈVE
27
À COMPLÉTER
1. Un algorithme décrit une solution ……………………… du langage.
2. L’algorigramme représente ………………, ……………… et sens d’exécution.
3. SI choisit une …………… . WHILE, DO…WHILE et FOR …………… .
4. Une fonction reçoit des …………… et peut retourner une …………… .
5. Python et C++ traduisent la même …………… avec des syntaxes différentes.
6. Un test pertinent couvre les cas normaux, …………… et erreurs.
Notes: Correction : indépendante ; opérations ; décisions ; branche ; répètent ; paramètres ; valeur ; logique ; limites.

## Slide 28
Quiz de fin de cours
AUTOÉVALUATION
VERSION ÉLÈVE
28
À COMPLÉTER
1
Quelle boucle choisir pour exactement 10 mesures ?
A WHILE B FOR C IF
Réponse : ……
2
Quel opérateur Python signifie « égal à » ?
A = B == C !=
Réponse : ……
3
Un test d’algorigramme possède combien de sorties ?
A 1 B 2 C 3
Réponse : ……
4
Quel cas vérifie le mieux l’opérateur ≥ 28 ?
A 10 B 28 C 40
Réponse : ……
5
Pourquoi relire un capteur dans une boucle WHILE ?
A actualiser la condition B ralentir C changer de type
Réponse : ……
Notes: Réponses : 1 B (FOR) ; 2 B (==) ; 3 B (VRAI/FAUX) ; 4 B (28, valeur limite) ; 5 A (actualiser la condition et éviter une boucle incohérente).

## Slide 29
Références officielles et exploitation du cours
SOURCES
VERSION ÉLÈVE
29
Programme en vigueur
Ministère de l’Éducation nationale, BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. Programme d’innovation technologique et d’ingénierie et développement durable du cycle terminal STI2D. Répertorié par Éduscol parmi les programmes en vigueur, page mise à jour en décembre 2025.
Épreuve à compter de la session 2026
Ministère de l’Éducation nationale, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. Partie pratique de 2 h pour l’enseignement spécifique choisi, centrée sur la conception, la simulation et l’expérimentation.
Liens complets disponibles dans les notes de cette diapositive.
Notes: Programme STI2D en vigueur en 2026 : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019. https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
Programme complet : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe591annexe11063610pdf-84507.pdf
Épreuves STI2D à compter de la session 2026, note de service du 10 juin 2025, BO n° 24 du 12 juin 2025. https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo24/MENE2515695N
Cours reconstruit à partir des fichiers AlgoPartie1.pptx et AlgoPartie2.pptx fournis par l’utilisateur. Logo Marie Rivier conservé depuis les fichiers sources.